СПЕЦИФИКАЦИЯ №     ____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО «ИСТОК». тел. (495) 562-3118, 796-0220 furgonkrasnogorsk@rambler.ru: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

ФУРГОН изотермический легкий СЭНДВИЧ на шасси  __________________________

| Базовая комплектация, рекомендуемые опции |
| --- |
| Наименование | Характеристика |
| Наружный размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Внутренний размер, мм | Длина __________ / Ширина __________ / Высота _________ |
| Подрамник | Продольный лонжерон – швеллер гнутый, сталь 09Г2С Поперечины - швеллер гнутый, сталь 09Г2С Размеры элементов подрамника определяются в соответствии с рекомендациями производителя шасси Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001(Италия) |
| Пол | Ламинированная березовая водостойкая фанера c сетчатым рисунком. Толщина фанеры в зависимости от грузоподъемности 12, 18, 21 мм. Крепление пола выполняется саморезами SFS (Швейцария). |
| Панели стен, крыши | Изготавливаются единой панелью по сэндвич технологиям – оцинкованная сталь с полимерным покрытием наклеена снаружи и изнутри под вакуумом клеями KESTOPUR (Финляндия) на утеплитель (пенополистирол экструдированный). Толщина панелей 30 мм. Опция - взамен оцинкованной стали армированный пластик Optiplan (Германия). |
| Сборка | Сборка фургона производится на специальном профиле ИСТОК из анодированного алюминиевого сплава клеями-герметиками КIILTOFLEX(Финляндия). |
| Обрамление | Обрамление фургона снаружи и изнутри - наружные и внутренние элементы специального анодированного алюминиевого профиля ИСТОК. |
| Портал ворот | Портал ворот - оцинкованная сталь. Опция - портал ворот из нержавеющей стали. |
| Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении. Сворки изготавливаются единой панелью по сэндвич технологиям – оцинкованная сталь с полимерным покрытием наклеена снаружи и изнутри под вакуумом клеями KESTOPUR (Финляндия) на утеплитель (пенополистирол экструдированный). Толщина панелей 30 мм. Опция - взамен оцинкованной стали армированный пластик Optiplan (Германия). |
| Фурнитура | Оцинкованная, импортная производства NЕVPA (Турция), количество петель на дверь в зависимости от высоты ворот по 2, 3 или 4 петли и по одному штанговому запору NЕVPA PUSH автомат на каждую створку двери. Уплотнитель резинопластиковый, импортный толщиной 30 мм. Опция - взамен оцинкованной фурнитура из нержавеющей стали производства NЕVPA (Турция). |
| Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный. |
| Подкрылки | Пластиковые. |
| Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника. |
| Светотехника | Габаритные огни - впереди 2 белых, сзади 2 красных. Боковые светодиодные фонари (для фургонов более 4-х м). Плафон освещения внутри фургона 1 шт. |
| Ручка | Ручка на двери. |
| Установка | Установка фургона входит в стоимость. |
| Оформление | Выдача ПТС входит в стоимость при наличии действующего ОТТС, кроме случаев необходимости получения Свидетельства о Безопасности Конструкции Транспортного Средства. |